## Slide 1: Slope/w seep/w

## Slide 2
프로그램 설치

## Slide 3
프로그램 실행
프로그램 실행
1. Student license 선택
2. Slope/w
Or Seep/w 선택

## Slide 4: Slope/w (사면 안정성 해석)

## Slide 5
초기 설정하기
Slope/w
1. 해석화면의 크기를 설정

## Slide 6
초기 설정하기
2. 설정한 Page 크기에 대한 해
석하고자하는 대상 사면의 크
기에 대한 Scale을 설정
Slope/w

## Slide 7
초기 설정하기
3. 모델링의 편의를 위한 격자망
생성
Slope/w

## Slide 8
초기 설정하기
4. 화면을 보기 편하도록
zoom 설정
Slope/w

## Slide 9
초기 설정하기
5. X, Y 축을 지정하고 축 설정
에 대한 내용을 설정
Slope/w

## Slide 10
Slope/w
Analysis Settings(해석에 대한 기본 설정)
타이틀 및 설명
해석방법 설정
3. 지하수위 입력방법 설정
4. 사면형상 / 범위설정
안전율 계산방법 설정
6. 절편에대한 설정

## Slide 11
Slope/w
지반 물성치 입력
1. 지층번호
2. 해석모델
3. 설명
4. 색 지정
단위중량 마찰각
점착력

## Slide 12
모서리점 입력 / 라인그리기
Slope/w

## Slide 13
모서리점 폐합
Slope/w
1. 마우스를 이용하여 line으로
그린 선을 따라서 찍어준다.
2. 해당 지층을 선택

## Slide 14
파괴영역 범위설정
Slope/w
사면의 상부에 일정영역
하부에도 일정영역을 잡아서
그 사이를 탐색

## Slide 15
입력 데이터 확인 / 최적화 과정
Slope/w

## Slide 16
Slope/w
안전율 해석
start를 클릭해서 해석

## Slide 17
결과확인
Slope/w
CONTOUR 클릭해서 확인

## Slide 18: Seep/w (침투류 해석)

## Slide 19
Seep/w
초기설정
Slope/w 와 동일한 방법으로 설정한다.
page – 해석화면 설정
unit and scale – 단위 및 스케일 설정
grid – 격자망 생성
zoom – 화면을 보기 편하도록 줌 설정
axes – 축 설정

## Slide 20
Analysis Settings(해석에 대한 기본 설정)
Seep/w
타이틀 및 설명
해석방법 설정
(정상류/부정류)
3. Control
4. 해를찾는 방법 셋팅
(고정값 사용)
부정류 계산시
시간 설정

## Slide 21
Seep/w
모델 그리기
i. Slope/w에서와 같이 Point를 찍은 후 line
으로 연결하는 방법

## Slide 22
Seep/w
모델 그리기
ii. line으로 바로 그리는 방법

## Slide 23
투수계수 입력
Seep/w
흙의 이름 및 수압범위를
설정하고 투수계수를 입력

## Slide 24
물성치 입력
Seep/w
# K-Fn W.C.Fn K-Ratio K-direction Color
번호 K-Function번호 Water contents 수평방향에 대한 횡방향 투수계수가 지층색
function번호 수직방향 투수계수 수평방향과 이루는 각
의 비

## Slide 25
지층폐합 및 Mesh 설정
Seep/w
region을 클릭후 Mesh만들
공간을 마우스를 이용해
폐합시킨다.
2개이상의 지층으로 이루어
진 경우 지층의 종류를 선택
mesh의 모양을 선택
모양은 삼각형이나
사각형으로 하는것이 안정적으로 보인다.
Mesh의 수 선택
현재 Edge 1,2에 2개의 메시가 있음
4개로 수정을 하게되면
Mesh의 수 선택
현재 Edge 1,2에 2개의 메시가 있음
4개로 수정을 하게되면
Edge 1,2의 메시가 4개로 바뀜

## Slide 26
Boundary Condition(경계조건)
Seep/w
경계를 줘서 물이 경계를 준
곳으로 흐르도록 설정

## Slide 27
Flux section (유량확인)
Seep/w
첫번째 선이라는것을 보여
주는 화면으로 OK를 누른
다.
마우스를 이용해서 유량을
알고자 하는곳에 그려준다.
그릴때 요소의 절점과 겹치지 않도록 주의 한다.

## Slide 28
입력데이터 확인 / 최적화 과정
Seep/w

## Slide 29
결과해석
Seep/w
start를 클릭해서 해석

## Slide 30
결과확인
Seep/w
침윤선이 표시됨

## Slide 31
배면수위를 고려한 연동해석

## Slide 32
제방 뒤에 물이 있고 물이 제방으로 침투한다고 하면 제방사면의 안정에 고려하여야 함.
Seep/w를 이용하여 먼저 물이 침투하는 과정을 해석한 후 Slope/w해석 시 Seep/w결과값을 이용하여 해석
Slope/w와Seep/w
연동해석

## Slide 33
Slope/w와Seep/w
연동해석
1. 미리 해석한 seep/w
파일을 불러온다.
2. 이후 과정은 연동하
지 않을 때와 동일한
순서대로 하면됨.
1. 미리 해석한 seep/w
파일을 불러온다.
2. 이후 과정은 연동하
지 않을 때와 동일한
순서대로 진행.

## Slide 34
Slope/w와Seep/w
연동해석
연동시와 비연동시 안전율

## Slide 35: Thank you